# Инструкция по эксплуатации:

Фрезер Of E 1812

СЕ – Заявление о соответствии

Мы заявляем со всей ответственностью, что данные товары соответствуют нормам  EN 61 029, EN 55 014, EN 55 104, EN 61 000-3-2 и EN 61 000-3-3. Согласно директивам 73/23/EWG, 89/392/EWG и 89/336/EWG.

Metabowerke GmbH & Co., Metaboallee, D-72622 Nuertingen

Метабоверке ГмбХ & Ко., Метабоалее, Германия 72622 Нюртинген

Эксклюсивно сделано в Италии для METABO

| Номинальная потребляемая мощность | 1800 Ватт |
| --- | --- |
| Выходная мощность | 1200 Ватт |
| Число оборотов на холостом ходу | 8000-22.000 об. в мин. |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 22.000 об. в мин. |
| Диаметр отверстия зажимных цанг | 12 мм |
| Вес инструмента | 5,1 кг |

Поверхностные фрезы в соответствии с директивами 76/889/EWG и 87/308/EWG функционируют с подавлением искры.

Шумы, производимые данным электроинструментом, измеряется нормами IEC 59 (CO) 11, IEC 704, DIN 45 635 (Раздел 21), NF S 31-031. Уровень звукового давления на рабочем месте может превышать 85 Дб. В этом случае необходимо использовать средства защиты органов слуха.

ИНСТРУКЦИЯ

- Рабочее напряжение

Перед введением поверхностной фрезы в эксплуатацию убедитесь, соответствует ли показатель напряжения, приведённый на щитке инструмента, с показателем напряжения в сети. Инструмент работает только от источника переменного тока.

- Двойная электроизоляция

Поверхностная фреза имеет двойную электроизоляцию. В соответствии с нормами CEE и VDE поверхностная фреза имеет двужильный соединительный провод (без защитного провода). Инструмент можно подключать также к незаземлённой розетке.

Корпус инструмента нельзя просверливать (например, для нанесения шильдиков), так как в этом случае может нарушиться действие двойной электроизоляции. В качестве шильдиков используйте исключительно самоклеющиеся этикетки.

- Зажимные цанги

Поверхностная фреза поставляется с завода-изготовителя с зажимной цангой, диаметр зажимного отверстия которой равен 12 мм (зажимная цанга с гайкой, номер заказа 31 596).

Для работы с инструментами, диаметр хвостовика которых отличен от 12 мм, имеется следующий набор зажимных цанг:

Зажимные цанги с гайками

| Диаметр зажимного отверстия | Номер заказа |
| --- | --- |
| 6 мм | 31 565 |
| 1/4» (6,35 мм) | 31 566 |
| 8 мм | 31 567 |
| 3/8» мм (9,53 мм) | 31 568 |
| 1/2» (12,7 мм) | 31 570 |

- Фреза

Чтобы производить большое число оборотов, ножи инструмента должны быть изготовлены из высококачественного материала, (например из быстрорежущей стали повышенной стойкости или из твёрдого сплава). При работе с поверхностной фрезой можно использовать только рассчитанные на 24.000 об. в мин. оборотные ножи. Приведённые в каталоге электроинструментов фирмы Metabo  в разделе «Принадлежности для поверхностных фрез» ножи рассчитаны на выше указанное число оборотов. Для фрезерования фанеры и листов с покрытием можно применять только ножи из твёрдого сплава.

- Вставка  режущего инструмента

Перед каждой вставкой и заменой инструмента обязательно вынимайте вилку из розетки!

Для фиксации шпинделя фрезы нажмите на кнопку (10) и поверните гайку зажимной цанги (9) до тех пор, пока фиксирующий штифт не войдёт в шпиндель. После установки инструмента гайку зажимной цанги завинтить 22-х мм гаечным ключом. Если в цангу не вставлен режущий инструмент, то гайка зажимной цанги завинчивается рукой, без использования гаечного ключа.

- Установка глубины фрезерования

Вывинтить прижимной рычаг (1), часть, в которой расположен двигатель поверхностной фрезы, опустить вниз до тех пор, пока установленный в зажимную цангу нож не будет соприкасаться с материалом. Затем прижимной рычаг затянуть до упора.

Вывинтить барашковый винт (6), а штифт (7) опускать вниз, вращая круглую ручку (5) до тех пор, пока он не  опустится на один из установочных винтов трёхступенчатого упора (8). Лимбовое колесо (4) установить напротив показателя «0», а штифт (7), вращая круглую ручку (5), установить по шкале для закрепления желательной глубины фрезерования.

Вывинтить прижимной рычаг (1), а часть, в которой расположен двигатель, опускать вниз до тех пор, пока штифт (7) не войдёт в соответствующий установочный винт трёхступенчатого упора (8).

С помощью трёхступенчатого упора можно выбрать до трёх величин глубины фрезерования. Таким образом, без большой потери времени можно фрезеровать в нескольких заготовках три паза различной глубины, и глубина каждого паза будет равняться  глубине соответствующего паза в предшествующей заготовке. С помощью ручки (2) можно ограничивать движение вверх части, в которой расположен двигатель.

- Отсасывание опилок

В соответствии с нормам безопасности труда обрабатывать древесину с помощью поверхностных фрез можно только при наличии отсасывающего устройства. Для отсасывания опилок соединительный всасывающий элемент (12) (рис.2) может устанавливаться на опорной плите поверхностной  фрезы. Винты с потайной головкой соединительного элемента ввинтить головками вниз в отверстия в опорной плите и закрепить гайками соединительного элемента.

Для отсасывания опилок к штуцеру соединительного всасывающего элемента можно присоединять универсальное всасывающее устройство фирмы Metabo или другой пригодный для этих целей пылесос.

- Особые указания по технике безопасности при работе с поверхностной фрезой

При работе с поверхностной фрезой используйте защитный очки. Проводя регулировочные работы, обязательно вынимайте вилку из розетки!

Заготовки небольшого размера закрепляйте таким образом, чтобы в процессе фрезерования они не сдвигались. (Закреплять заготовки можно, например, в тисках или на верстаке с помощью струбцин).

Прижимной рычаг (1) при работе с поверхностной фрезой  должен быть всегда крепко затянутым.

- Включение инструмента

Поверхностная фреза имеет блокирующее устройство против непреднамеренного включения инструмента. Перед нажатием включателя переместите задвижку (11) (рис.2) вниз.

- Электронное регулирования числа оборотов

Число оборотов поверхностной фрезы выбирается с помощью лимбового колеса (3) и , при вращении лимбового колеса может плавно изменяться посредством электроники. Цифры от 1 до 6 на лимбовом колесе соответствуют следующим величинам  скоростей вращения:

1		  8.000 об. в мин.

2		10.000 об. в мин.

3		12.000 об. в мин.

4		15.000 об. в мин.

5		18.000 об. в мин.

- 22.000 об. в мин.

Благодаря наличию низкого числа оборотов поверхностная фреза может применяться также для обработки чувствительных к повышенным температурам материалов (например, оргстекла) (рекомендуемое число оборотов для обработки оргстекла: 8.000 - 10.000 об. в мин.).

Встроенный тахогенератор поддерживает число оборотов между холостым ходом и номинальной нагрузкой постоянным. Поэтому отсутствует необходимость в ручной настройке числа оборотов при номинальной нагрузке.

- Процесс фрезерования

При фрезеровании инструмент следует держать за обе рукоятки. Соединительный провод нужно направить таким образом, чтобы он не мешал при работе (например, перекинуть за плечо).

- Глубина фрезерования

Фрезерование будет надёжнее и чище, если за одно прохождение фрезы будет сниматься не более 8 мм. Большая глубина фрезерования может достигаться соответственно большим количеством прохождений фрезы. Такой способ предохраняет двигатель поверхностной фрезы от перегрузок.

- Направление подачи

Поверхностную фрезу направлять только так, как показано на рис. 3а. Направление вращения ножа указано стрелкой на опорной плите инструмента.

- Фрезерование пазов, лунок, которое ведётся не от края заготовки

Прижимной рычаг (1) вывинтить и часть, в которой расположен двигатель поверхностной фрезы (с вставленным ножом), за обе рукоятки направить вниз. Достигнув желательной глубины фрезерования, прижимной рычаг затянуть и продвигать инструмент.

- Фрезерование от края заготовки

Прижимной рычаг (1) вывинтить, моторный отсек поверхностной фрезы привести в требуемое для процесса самое низкое положение. Затем затянуть прижимной рычаг и продвигать инструмент.

- Фрезерование вдоль закреплённой на заготовке планки

Для фрезерования по прямой разметке на заготовке можно закрепить планку (например, с помощью струбцин), а затем вести поверхностную фрезу одним из прямых краёв её опорной пластины вдоль закреплённой планки. Инструмент вести всегда одним и тем же краем опорной пластины вдоль планки.

- Профильное фрезерование

При работе с профильными фрезами необходимо сначала снят  черновую стружку, а затем чистовую. При профильном фрезеровании подача не должна быть слишком незначительной, так как в противном случае древесина опалится и фреза затупится преждевременно.

- Упор параллельного хода

При фрезеровании параллельно к прямому краю можно использовать поставляемый в комплекте упор параллельного хода. Вставить стержни в треугольные направляющие и завинтить барашковые винты (17). Верньер упора параллельного хода вложить шестигранником в одно из отверстий (15) опорной плиты инструмента. Барашковые винты (16) вывинтить, упор со стержнями ввести в  треугольные направляющие опорной плиты инструмента  таким образом, чтобы штанга с той стороны, с которой находится верньер, проходила сквозь верньер.

11.8 Отключение поверхностной фрезы после использования

По окончании фрезерных работ отключите машину и ослабьте

зажимной рычаг (1).

Как только отпускается зажимной рычаг, корпус, в котором расположен мотор, за счет пружин в стойках отводится наверх, и инструмент можно выключить, не опасаясь пореза о фрезу, или повреждения самой фрезы или заготовки.

12. Смазка стоек

Чтобы поддерживать легкость хода верхней части поверхностной фрезы, рекомендуется чаще чистить стойки и слегка смазывать их маслом.

13.Электронная защита от перегрузок (электронная

поверхностная фреза OfE 1812)

Если во время работы с поверхностной фрезой OfE 1812 – вследствие длительной перегрузки- сильно упадет число оборотов, или остановится шпиндель, инструмент нужно разгрузить

И запустить на короткое время на холостом ходу.

14. Замена угольных щеток и проверка инструмента

Если угольные щетки поверхностной фрезы износились, то после выключения и повторного включения инструмента мотор прекращает работать.

В этом случае рекомендуется заменять угольные щетки в специализированной сервисной мастерской Метабо.

Вместе с этим там же можно провести общую профилактику инструмента и чистку мотора.

15. Принадлежности

15.1 Штифт для фрезерования по окружности 31 573

Для фрезеровки круглых пазов, круглых отверстий, округления углов и для подобных работ можно одну из штанг параллельного упора вставить в опорную плиту поверхностной фрезы, и затем надвинуть штифт для фрезерования по окружности 31 573 на штангу и с помощью его зажимного винта на штанге закрепить.

Штифт для фрезерования по окружности своим наконечником вставляется в соответствующую цековку в заготовке.

Радиус окружности, которую необходимо отфрезеровать, можно изменять за счет перестановки штанг в опорной плите поверхностной фрезы.

- Копировальный фланец

Для фрезерования букв, цифр и т.д. по закреплённому на заготовке шаблону имеются следующие копировальные фланцы:

| Внешний диаметр пусковой буксы | Номер заказа |
| --- | --- |
| 17 мм | 31 575 |
| 24 мм | 31 576 |
| 27 мм | 31 577 |
| 30 мм | 31 578 |
| 40 мм | 31 579 |

Копировальные фланцы устанавливаются - пусковой буксой вниз - в отверстие пластмассового покрытия на нижней стороне опорной плиты и закрепляются обоими винтами с потайной головкой отсасывающего соединительного элемента (12). Отверстия в шаблоне ни в каком месте не должны быть меньше, чем внешний диаметр пусковой буксы копировального фланца. Если шрифт должен быть шире, чем диаметр ножа фрезы, тогда отверстия в шаблоне соответственно нужно сделать шире. Затем поверхностная фреза ведётся пусковой буксой копировального фланца сначала вдоль одного, а потом вдоль другого края отверстий шаблона.